## Slide 1: VLANs and Ports

## Slide 2: Сегодня в выпуске:
VLANы
  Стандартные
  Расширенные
  VLAN база данных
Типы портов
  Порт доступа
  802.1Q транк
  Динамическое согласование типа порты

## Slide 3: Virtual Local Area LAN

## Slide 4: VLANы
Есть несколько подходов к определению того, что такое VLAN
  «стандартный» – как разделение границ широковещательного домена
  «IETF edition»
  Какой из них выбрать – решать Вам
В целом, все VLANы можно разделить на несколько категорий
  Стандартные
  Расширенные
  Внутренние
    Platform depends

## Slide 5: Коммутация с VLAN
Эмуляция нескольких несвязанных сегментов Ethernet
  VLAN – Virtual LAN, виртуальный широковещательный домен
  Домены коллизий объединены в несколько широковещательных доменов
  Обычно VLAN нумеруются от 1 до 4094
На устройстве запускаются несколько таблиц коммутации
  Любой кадр коммутируется только по одной из них
  Максимально поддерживаемое число таблиц обычно меньше 4094*

## Slide 6: Стандартные VLANы
Относятся к диапазону от 1 до 1005
VLAN 1
  Стандарт для всех Cisco устройств
  Нельзя удалить
  Не может быть подавлена протоколом VTP
  Не рекомендуется к использованию в боевых сетях
VLAN 1002 – 1005
  Token Ring/FDDI
  Не используются в боевых сетях

## Slide 7: Расширенные VLANы
Относятся к диапазону 1006 – 4094
Не передаются с помощью VTP
  Если не брать в расчет VTPv3
В большинстве случаев не все из них могут использоваться в сети
  Часть является зарезервированными для внутренних нужд коммутатора
    show vlan internal usage

## Slide 8: Создание VLAN
Создание VLAN автоматически влечет за собой создание
  STP дерева
  Таблицы MAC
Основные команды для проверки
  show vlan [brief]
  show spanning-tree vlan {VLAN_ID}

## Slide 9: Ethernet порты

## Slide 10: Типы Ethernet
Ethernet v1
  Довольно редкий вид
  Из известного мне – применяется только в IS-IS
Ethernet v2
  Именно с ним Вы работаете ежедневно

## Slide 11: Формат кадра DIX

## Slide 12: Типы портов
Порты 2-го уровня
  Access
  Trunk
  Tunnel
  и др.
Порты 3-го уровня
  SVI
  no switchport

## Slide 13: Порты 2-го уровня
Access
  Позволяют передавать трафик для одной VLAN
    switchport mode access
Trunk
  Позволяют передавать трафик для одной или более VLAN
    switchport mode trunk
Tunnel
  Прозрачная передача L2 трафика сквозь некое «облако»
    switchport mode tunnel
Динамические
  DTP

## Slide 14: Порты типа «access»
Обычные абоненты ничего не знают про VLAN
  В заголовке Ethernet нет указания на VLAN
Как определить принадлежность кадра к VLAN?
  По информации из содержимого кадра - небезопасно и немасштабируемо
  Назначать один VLAN всем кадрам, приходящим на порту, легко и удобно
    Проще всего - статически

## Slide 15: Метки VLAN
Есть несколько способов добавить в кадр информацию о VLAN:
Cisco ISL: инкапсуляция в другой протокол
  Проприетарный протокол
  Номер VLAN указывается в заголовке ISL
  Оверхед 30 байт (26 – заголовок, 4 – трейлер)
  Врятли встретите в современном мире
IEEE 802.1Q: добавление нового поля в кадр
  Поддерживается всеми вендорами
  Оверхед 4 байта

## Slide 16: Стандарт 802.1 Q
Для различия VLAN – отдельное поле в кадре
  show interface trunk

## Slide 17
На портах доступа передаются кадры одного VLAN без метки
  untagged – тот самый абонентский VLAN
  tagged – не передаются
На транках 802.1Q кадры могут передаваться с меткой и без:
  untagged – не более одного VLAN, в терминологии Cisco – Native VLAN
    switchport trunk native vlan {VLAN_ID}
      Существуют атаки
  tagged – все остальные VLAN
    switchport trunk allowed vlan {VLAN_LIST}
      Аккуратнее !!!

## Slide 18: Dynamic Trunk Protocol
Сеть предприятия работает хорошо, когда:
  Абонентские порты работают в режиме access
  Порты между однотипно настроенными коммутаторами - транки
Коммутаторы Cisco поддерживают DTP (Dynamic Trunking Protocol)
  Если сосед с DTP в том не обнаружен – порт переходит в access
  Если сосед обнаружен в другом домене VTP – порт переходит в access
  С соседом с DTP на порту автоматически включается транк (ISL или 802.1Q)
По умолчанию DTP работает на всех портах
  В старых версиях IOS – активно ищет соседей и пытается согласовать транк
  В новых – активно ищет соседей, но не пытается согласовать транк

## Slide 19: Рекомендации по транкам
Вообще везде выключить поддержку DTP
  На статических транках бесполезен
  На абонентских портах – не нужен
Рекомендации по портам:
  Абонентские и незадействованные порты фиксировать в режиме access
  До коммутаторов предприятия фиксировать статический транк 802.1Q
Настройки на соседних транковых портах должны совпадать:
  Одинаковые Native VLAN (и отсутствующие в базе)
  Одинаковый набор Allowed VLAN

## Slide 20: Голосовой VLAN
Режим порта Catalyst для сквозного подключения IP-телефонов
  Настройки для режима static access, кадры телефона помечаются Voice VLAN
  Автонастройка IP-телефона Cisco с помощью CDP
  "Это не транк, а Multi-VLAN порт" © Cisco

## Slide 21: Межвиланная коммутация

## Slide 22: Транки на маршрутизаторах
Настройки IP назначаются на интерфейсе
  Каждому VLAN нужен отдельный интерфейс для соответствующих настроек маршрутизатора
  Физический интерфейс один, но к нему создаются дочерние субинтерфейсы

## Slide 23: Работа с субинтерфейсами
Если родительский (физический) интерфейс выключен, субинтерфейсы работать не будут
  Можно выключить отдельный субинтерфейс
Все настройки, относящиеся к конкретному VLAN, выполняются на соответствующих субинтерфейсах

## Slide 24
SVI – Switch Virtual Interface
  Виртуальный интерфейс RE, подключенный к VLAN как терминальный узел
VLAN2
RE
interface
Gi0/1
interface
Gi0/2
interface
Gi0/4
interface
Gi0/3
VLAN1